SLT = Subscriber Line Tester

Viewing Results

DMT Analysis

Resultadsl.RLS

| Channel | Freq.(kHz) | SNR (dB) | Bitload (bit/s/Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Upstream | Downstream | Upstream | Downstream |
| 1 | 4,3 | 38 | -102 | 12 | 0 |
| 2 | 8,6 | 62 | -78 | 12 | 0 |
| 23 | 99,2 | 60 | 6 | 12 | 2 |
| 24 | 103,5 | 59 | 8 | 12 | 2 |
| 25 | 107,8 | 57 | 9 | 12 | 3 |
| 28 | 120,8 | 55 | 11 | 12 | 4 |
| 30 | 129,4 | 51 | 16 | 12 | 5 |
| 32 | 138,0 | 48 | 18 | 12 | 6 |
| 36 | 155,3 | 4 | 22 | 12 | 7 |
| 39 | 168,2 | 42 | 24 | 12 | 8 |
| 42 | 181,1 | 39 | 27 | 12 | 9 |
| 46 | 198,4 | 36 | 30 | 11 | 10 |
| 50 | 215,6 | 33 | 33 | 10 | 10 |
| 51 | 219,9 | 32 | 34 | 10 | 11 |
| 56 | 241,5 | 29 | 37 | 9 | 12 |
| 60 | 258,8 | 26 | 39 | 8 | 12 |
| 66 | 284,6 | 23 | 42 | 7 | 12 |
| 70 | 301,9 | 20 | 44 | 6 | 12 |
| 77 | 332,1 | 17 | 47 | 5 | 12 |
| 88 | 379,5 | 13 | 51 | 4 | 12 |
| 91 | 392,4 | 11 | 53 | 3 | 12 |
| 98 | 418,3 | 8 | 55 | 2 | 12 |
| 109 | 470,1 | 4 | 59 | 0 | 12 |
| 270 | 1164,4 | -29 | 57 | 0 | 12 |

Duma.rls  Upstream Ch. 1 - 50;   Downstream Ch. 50 - 256

| Channel | Freq.(kHz) | SNR (dB) | Bitload (bit/s/Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Upstream | Downstream | Upstream | Downstream |
| 1 | 4,3 | 28 | -112 | 9 | 0 |
| 2 | 8,6 | 51 | -88 | 12 | 0 |
| 26 | 112,1 | 36 | -9 | 11 | 0 |
| 28 | 120,8 | 33 | -6 | 10 | 0 |
| 31 | 133,7 | 29 | -3 | 9 | 0 |
| 33 | 142,3 | 26 | -1 | 8 | 0 |
| 36 | 155,3 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 39 | 168,2 | 20 | 2 | 6 | 0 |
| 42 | 181,1 | 17 | 4 | 5 | 0 |
| 43 | 185,4 | 16 | 5 | 5 | 2 |
| 45 | 194,1 | 14 | 6 | 4 | 2 |
| 48 | 207,0 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 50 | 215,6 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 51 | 219,9 | 8 | 10 | 2 | 3 |
| 56 | 241,5 | 4 | 12 | 0 | 4 |
| 63 | 276 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 72 | 310,5 | -7 | 18 | 0 | 6 |
| 81 | 349,3 | -12 | 21 | 0 | 7 |
| 91 | 392,4 | -17 | 24 | 0 | 8 |
| 106 | 457,1 | -25 | 27 | 0 | 9 |
| 128 | 552 | -34 | 26 | 0 | 8 |
| 152 | 655,5 | -43 | 23 | 0 | 7 |