Lucrarea 2. CONFIGURAREA APLICAŢIILOR

1.  Obiective

OPNET este prevăzut cu un număr de modele de aplicaţii standard ca ftp, http, email, etc. Acestea pot fi folosite pentru a genera trafic discret în modelul reţelei.

Obiectivele laboratorului sunt:

- Configurarea fluxurilor traficului aplicaţiilor folosind standard applications.

- Evaluarea performanţelor reţelei

2. Specificarea cerinţelor aplicaţiei

2.1. Configurarea nodurilor

Nodurile care suportă Standard Applications sunt WS (workstation), server şi modele LAN.

Aplicaţii standard (Standard Applications):

Toate aplicaţiile standard, cu excepţia vocii (Voice) şi video-conferinţa (Video Conference) sunt de tip client  ↔ server, adică profilele care conţin aceste aplicaţii sunt suportate de nodurile WS şi serviciile pentru aceste aplicaţii sunt suportate pe noduurile de tip  server.

Aplicaţiile Voice şi Video Conferencing lucrează între client ↔ client, adică profilele care conţin aceste aplicaţii şi servicii sunt suportate de nodurile WS

Modelele avansate de pe nodurile server (adică modele server cu an _adv) pot suporta profile şi servicii, deci ele pot lucra ca servere sau clienţi.

2.2. Specificaţia aplicaţiilor standard

Pentru configurare se folosesc următoarele obiectele de configurare dezvoltate de OPNET:

- Application Definition

- Pofile Definition

2.2.1. Definirea aplicaţiilor

OPNET defineşte modele de aplicaţii standard care permit capturarea caracteristicilor specifice ale aplicaţiei pe care acestea le reprezintă.

Aplicaţiile standard pot fi FTP, e-mail, Remote Login, Video Conferencing, Database, HTTP, Print, Voice.

Majoritatea aplicaţiilor sunt de tip client-server, în care

- clientul emite o cerere şi

- serverul, care recepţionează această cerere, trimite către client un răspuns.

Fig.  Arhitectura client-server

a.  FTP (File Transfer Protocol).

Aplicaţia FTP permite transferul unui fişier între un client şi un server.

FTP utilizează două comenzi de bază:

- “get” -  controlează transferul fişierului de la un server distant,

- “put” – controlează transferul fişierului la un serverul distant.

Pentru protocoalele de transport orientate pe conexiune (ex. TCP), pentru fiecare transfer de fişier se deschide o conexiune de transport. TCP este protocolul implicit de transport pentru această aplicaţie.

Rata cu care se realizează cererea de transfer fişier este independentă de răspunsurile recepţionate, astfel că se poate emite o nouă cerere înainte de a primi răspunsul la o cerere anterioară.

Pentru fiecare sesiune independentă FTP este necesară configurarea atributelor, pe baza cărora modelul OPNET va genera traficul pentru simulare.

Pentru a obţine numărul de conexiuni FTP deschise, OPNET foloseşte un analizor de protocol. Pentru fiecare conexiune există o conexiune de control şi o conexiune de date. Numărul de transferuri de fişiere va fi egal cu numărul de conexiuni împărţit la doi.

- Comanda FTP “put” are  ca rezultat o conexiune de la client la server.

- Comanda FTP “get” are  ca rezultat o conexiune de la server la client.

b. E-mail

Protocolul folosit în mod implicit de aplicaţia e-mail este TCP. Aplicaţiile de e-mail moderne folosesc, pentru transferul e-mailul de la client la server, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) şi POP (Pop Office Protocol).

Pentru transportul e-mailului se deschide o conexiune între client şi server.

Rata de transmisie este independentă de rata de recepţie.

Mesajele sunt transmise şi recepţionate printr-o singură conexiune de transport TCP.

OPNET foloseşte un analizor de protocol pentru a determina protocoalele suportate.

Se configurează filtrele analizorului pentru a captura trafic de e-mail şi se monitorizează schimbul de e-mailuri între client şi server, evaluat prin număr de bytes transferaţi de la server la client şi invers.

Average e-mail size = (total number of bytes)/( number of e/mail exchange).

c. Remote Login.

O aplicaţie Remote Login  în OPNET modelază un scenariu de logare distantă. Utilizatorul se conectează la o maşină diferită şi interacţionează cu sistemul de operare al gazdei distante (remote host).

Protocolul de transport folosit în mod implicit este TCP.

Traficul în interiorul unei conexiuni (modelat ca o conexiune independentă TCP) este reprezentat de atributele traficului gazdei (host)(trafic recepţionat de client)  şi ale traficului terminal (trafic transmis de client).

d. Aplicaţia video-conferinţă (Video Conference)

O aplicaţie Video Conference permite utilizatorului să transfere cadre streaming video prin reţea.

Protocolul de transport folosit este UDP (User Data Protocol)

Se deschide câte o sesiune de transport TCP pentru fiecare fiecare conferinţă deschisă printr-o conexiune TCP independentă.

e. Aplicaţia Database

O aplicaţie de baze de date permite utilizatorului să memoreze informaţie şi accesul la informaţiile înregistrate.

Operaţiile pe bazele de date sunt de două feluri:

- Database entry,

- Database query.

Cererile unei tranzacţii se execută independent de răspunsuri. O nouă cerere poate fi iniţiată înainte ca cea anterioară să fie servită.

f. Aplicaţia HTTP

Modelele aplicaţiei HTTP modelează Web Browsing.

Utilizatorul încarcă o pagină de la un server distant.

Pagina poate conţine text, informţie grafică.

Protocolul de transport folosit de aplicaţie este TCP.

Pentru fiecare cerere de pagină HTTP se deschid multimple  conexiuni TCP pentru transferarea conţinutului de obiecte încapsulate în pagină.

Atributele serviciului HTTP impun evaluarea comportării utilizatorului. De ex., pentru a configura “page interarrival time” , trebuie monitorizată activitatea de căutare a utilizatorului.  Un  firewall  poate fi o sursă bună de informaţii privind  average page downloads şi  number of bytes transferred.

Numărul de obiecte inline reflectă indică numărul de elemente grafice pe o pagină.

g. Print

O aplic	aţie print permite utilizatorului să iniţieze joburi Print.

Protocolul de transport implicit folosit de această aplicaţie este TCP.  Pentru fiecare job se crează o conexiune TCP.

h. Voice

Aplicatia vocală permite stabilirea unui canal virtual între doi clienţi care pot comunica folosind semnale vocale digitale codate.

Protocolul de transport folosit pentru această aplicaţie este UDP (User Data Protocol).

Un apel vocal are ca efect interconectarea a doi clienţi. Nu este implicat în conversaţie un server.

Parametri pentru ambele direcţii de intrare şi de ieşire ale unui apel telefonic sunt configuraţi de client.

Clientul sursă poate stopa discuţia când destinatarul vorbeşte. Silence length se referă la pauza dintre talk spurts.

3. Descrierea scenariului standard _apllication

3. 1. Reţea folosită pentru configurarea pe baza aplicaţiilor standard

Se va realiza modelul reţelei din fig. 1, care foloseşte obiectele prezentate în tabelul 1.

Fig.1.  Model de reţea folosit pentru configurarea aplicaţiilor

Tabelul 1. Obiecte folosite pentru modelarea reţelei din fig.1

| Tip obiect | Nume | Profile | Servicii |
| --- | --- | --- | --- |
| Application Definition | Application |  | Email(MediumLoad) http(Heavy Browsing) ftp(High Load) |
| Profile Definition | Profile | Profile1: email,http,ftp Profile2: http, ftp Profile3: ftp |  |
| ethernet_wkstn_adv | Client_1 Client_2 Client_3 | Profile1 Profile2 Profile3 |  |
| ethernet16_switch | Switch |  |  |
| ethernet_server_adv | http_ftp_server email_server |  | http, ftp |
| 10BaseT |  |  | email |

3.2. Configurarea aplicaţiilor

Aplicaţiile folosite în acest scenariu sunt: email, http şi ftp. Ele pot fi configurate folosind obiectul Aplication Definitions conform tabelului 1 .

3.3. Configurarea profilelor (Profile Definition)

Se va folosi pentru configurarea profilelor obiectul Profile Definition  din Object Palette.

Ne propunem ca în acest scenariu să configurăm trei profile:

- profile1 care include aplicaţiile: email, ftp, http

- profile2 care include aplicaţiile: ftp, http

- profile3 care include aplicaţia ftp.

  - Configurarea terminalelor WorkStation  conform tabelului 1.

  - Configurarea serverelor  conform tabelului 1.

3.6. Colectarea statisticilor pentru reţele configurate pe baza aplicaţiilor standard

In scenariul Standard _Applications se va configura colectarea următoarelor statistici la nivel de client şi/sau  servere.

Global Statistics

Email

Ftp

Http

Node Statistics

Client Email

Client Ftp

Client Http

Server Email

Server Ftp

Server Http

TCP

UDP

Link Statistics

Point-to-point

3.7. Execuţia simulării şi analiza rezultatelor

Se lansează în execuţie simulatorul şi se analizează ststisticile configurate.

Timpul stabilit pentru simulare va fi 8 ore.

4. Desfăşurarea lucrării de laborator.

  - In directorul SIT se creează directorul \Gr_451Ha\OPNET\Lab2  folosind:

File → New → Folder

  - Se lansează în execuţie IT Guru.

  - Se selectează directorul în care vor fi plasate fişierele proiectului.

File →  Model Files  →Add Model Directory

Se selectează directorul în care se va lucra (în acest director vor fi salvate fişierele proiectului curent)   . . . \Gr_451Ha\OPNET\Lab2.  Acest director este setat ca director de lucru:

Working Directory

4.4. Se crează un proiect nou numit Application_Configuration

Se selectează

File → New → Project  şi se definesc

Numele proiectului:	Application_Configuration

Numele scenariului:	Standard_Applications

Valorile cerute în fereastra de dialog

| Dialog Box Name | Value |
| --- | --- |
| 1. Initial Topology | Create Empty Scenario |
| 2. Choose Network Scale | Office |
| 3. Specify Size | 150 m x 100 m |
| 4. Select Technologies | Sm_Int_Model_List |
| 5. Review | Check values, then click OK. |

4.4.1. Se creează scenariul  Standard_Applications

- Se construieşte modelul de reţea conform indicaţiilor din cap.3.1.

- Se realizează configurarea aplicaţiilor email, http, ftp folosind obiectul Application Definition.

- Se definesc trei profile: profile1 (email, htttp, ftp), profile2 (http, ftp) şi profile3 (ftp) folosind obiectul Profile Definition.

- Se configurează obiectele Client 1, Client 2, Client 3

- Se configurează serverele aplicaţiei.

- Se salvează scenariul construit.

4.4.2. Se definesc statisticile de colectat conform indicaţiilor din cap.3.6.

4.4.3. Se realizează execuţia simulatorului pentru scenariul Standard_Applications

4.4.4. Se analizează rezultatele obţinute.

5. Temă pentru studenti:

  - Să se definească tipurile de aplicaţii configurate pentru reţeaua analizată în această lucrare:

  - Care sunt profilele create în reţeaua analizată cu OPNET-ul

  - Să se definească statisticile globale (Global Ststistics) şi statisticile individuale pe noduri (Nodes Statistics) care pot fi obţinute în urma simulării reţelei pentru aplicaţiile folosite (email, ftp şi http).

| Statistici globale | Atribute controlate |
| --- | --- |
| Email |  |
| ftp |  |
| http |  |

| Statistici pe noduri | Atribute controlate |
| --- | --- |
| Client email |  |
| Client ftp |  |
| Client http |  |
| Server email |  |
| Server ftp |  |
| Server http |  |

  - Se analizează următoarele rezultate:

Statistici globale

| Atribute \ Aplicatie Valori medii | Email | FTP | HTTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Traffic Sent (bytes/sec) |  |  |  |
| Traffic Sent (packets/sec) |  |  |  |
| Traffic Received (bytes/sec) |  |  |  |
| Traffic Received (packets/sec) |  |  |  |
| Download Response Time (sec) |  |  |  |
| Upload Response Time (sec) |  |  |  |
| Page Response Time (sec) |  |  |  |

Statistici pe nod la nivel de Server

| Atribute \ Aplicatie Valori medii | Email | FTP | HTTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Traffic Sent (bytes/sec) |  |  |  |
| Traffic Sent (packets/sec) |  |  |  |
| Traffic Received (bytes/sec) |  |  |  |
| Traffic Received (packets/sec) |  |  |  |
| TCP Load (bytes/sec) Traffic Received (bytes/sec) |  |  |  |
| UDP Traffic Sent (bytes/sec) Traffic Received (bytes/sec) |  |  |  |

Statistici pe nod la nivel de Client

| Atribute \ Aplicatie Valori medii | Email | FTP | HTTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Client Traffic Sent (bytes/sec) Traffic Received (bytes/sec) |  |  |  |
| TCP Load (bytes/sec) Traffic Received (bytes/sec) |  |  |  |
| UDP Traffic Sent (bytes/sec) Traffic Received (bytes/sec) |  |  |  |
| Traffic Received (packets/sec) |  |  |  |
| Download Response Time (sec) |  |  |  |
| Upload Response Time (sec) |  |  |  |
| Page Response Time (sec) |  |  |  |

| \ Atribute Link | Utilization | Throughput (bits/s) | Queuing delay |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ← | → | ← | → | ← | → |
| Client 1- Switch |  |  |  |  |  |  |
| Client 2- Switch |  |  |  |  |  |  |
| Client 3- Switch |  |  |  |  |  |  |
| Switch - Ftp_Http_server |  |  |  |  |  |  |
| Switch - Email _server |  |  |  |  |  |  |