Lucrarea 1. INTRANET

1. INTRODUCERE LA OPNET – IT GURU ACADEMIC EDITION

OPNET-ul furnizează software de management pentru aplicaţii şi reţele, care oferă soluţii pentru:

- Managementul performanţelor aplicaţiilor,

- Managementul configurării reţelelor,

- Planificarea capacităţii reţelelor,

- Modelare şi simulare pentru reţele şi aplicaţii.

OPNET oferă o versiune academică (IT Guru Academic), care include modele standard pentru protocoale şi echipamentele disponibile în tehnologia IT (disponibile în subdirectoarele  C:\Program Files\OPNET EDU\models\std\).

Scopul acestei lucrări introductive este de a învăţa să folosim caracteristicile IT Guru pentru a construi şi analiza modelele reţelei.

In fiecare lecţie se vor prezenta  modele de reţea care permit analiza unei probleme, se vor extrage informaţiile statistice relevante problemei şi se vor analiza rezultatele obţinute.

Despre IT GURU

Etapele de lucru avute în vedere la realizarea IT Guru sunt definite în IT Guru workflow şi sunt prezentate  în fig.1.

Fig.1. Etapele de lucru ale OPNET IT Guru pentru simularea şi analiza unei reţele

IT Guru dispune de un Project Editor care permite crearea modelului de reţea folosind modele din biblioteca standard, alegerea statisticilor care urmează a fi colectate pentru fiecare obiect al reţelei sau pentru întreaga reţea. De asemenea poate fi executată o simulare şi pot fi vizualizate rezultatele obţinute prin simularea reţelei.

Când se deschide un proiect existent, Project Editor Window pune în evidenţă: Menu, Tool Buttons, Wokspace, Message Area, Message Buffer Icon.

Menu Bar organizează toate operaţiile editorului. Numărul şi tipul operaţiilor accesibile depind de modulele folosite. Operaţiile editorului referitoare la context sunt accesibile prin folosirea butonului din dreapta al mouse-ului

O parte din operaţiile comune, care sunt accesibile prin Menu Bar, pot fi accesate şi prin Tool Buttons. Semnificaţia acestor butoane, prezentate şi în fig.3, se prezintă în tabelul 1.

Fig.2. Project Editor Window

Fig.3. Butoane folosite în Project Editor

Tabelul 1. Semnificaţia butoanelor din Project Editor

| 1. Open object palette | 6. Zoom |
| --- | --- |
| 2. Check link consistency | 7. Restore |
| 3. Fail Selected objects | 8. Configure discrete event simulation |
| 4. Recover selected objects | 9. View simulation results |
| 5. Return to parent subnet | 10. Hide or show all graphs |

Workspace este spaţiul de lucru din partea centrală a ferestrei editorului, care este folosit pentru crearea modelului reţelei, selectarea şi deplasarea obiectelor reţelei, alegerea operaţiilor specifice conextului.

Message Area, plasată în partea de jos a ferestrei, furnizează informaţii despre starea tool-ului.

Message Buffer Window, plasata în partea de jos în stânga, permite accesul la o listă de mesaje, notificări, atenţionări.

2. INTRANET de capacitate mică.

In această lecţie ne propunem să analizăm o reţea Intranet a unei mici societăţi. In mod obişnuit o astfel de reţea este o reţea în topologie stea.

Se analizează pentru început o reţea plasată la primul etaj. In continuare se analizează extensia reţelei prin adăugarea unei reţele în topologie stea la etajul următor. Se vor construi şi testa aceste scenarii şi se vor analiza încărcarea cu trafic (load) si întârzierea (delay) transmiterii pachetelor în cele două etape prevăzute în cele două scenarii.

2.1. CONSTRUIREA MODELULUI RETELEI INTRANET

Scenariul   first

Pentru crearea unui model nou de reţea este necesar să se creeze un nou proiect şi un scenariu.

- In directorul SIT se creează directorul \Gr_451Ha\OPNET1 folosind:

  - File → New → Folder

- Se selectează directorul în care vor fi plasate fişierele proiectului.

  - File →  Model Files  →Add Model Directory

  - Se sellectează directorul în care se va lucra (în acest director vor fi salvate fişierele proiectului curent)

  - Se selectează Working Directory

- Se lansează în execuţie IT Guru.

- Se selectează

  - File → New → Project  şi se definesc

    - Numele proiectului:	My_Intranet

    - Numele scenariului:	first

    - Valorile cerute în fereastra de dialog

| Dialog Box Name | Value |
| --- | --- |
| 1. Initial Topology | Create Empty Scenario |
| 2. Choose Network Scale | Office |
| 3. Specify Size | 150 m x 100 m |
| 4. Select Technologies | Sm_Int_Model_List |
| 5. Review | Check values, then click OK. |

Se crează un spaţiu de lucru [workspace] de dimensiunea specificată şi se deschide o fereastră cu paleta de obiecte accesibilă.

Scenariul first modelează reţeaua din fig.4, care utilizează:

- 3C_SSII_1100_3300_4s_ae52_e48_ge3  - Switch cu 48 porturi pentru conexiuni ethernet 10 Mbps (eth10T);

- ethernet_server_adv – nod server care suportă conexiuni conexiuni Ethernet la 10 Mbps, 100 Mbps, sau 1 Gbps;

- ethernet_wkstn_adv  model de PC workstation care suportă conexiuni conexiuni Ethernet la 10 Mbps, 100 Mbps, sau 1 Gbps;

- Configuration – stea;

- Link  Model - 10BaseT;

- Application Definition  - model pentru configurarea aplicaţiilor.

- Profile Definition  - model pentru configurarea profilelor de aplicaţii.

Fig.4. Modelul reţelei first

2.1.1. Crearea reţelei pentru scenariul first

Modelele de reţea sunt create prin folosirea  modelelor de noduri şi linkuri, accesibile prin paleta de obiecte (object palette).

Un nod este o reprezentare a unui obiect din lumea reală care poate transmite şi recepţiona informaţie.

Un link este un mediu de comunicaţie care conectează între ele două noduri.

Pentru crearea unui model de reţea sunt accesibile trei metode:

- Rapid Configuration - construirea rapidă a reţelei,

- Crearea nodurilor şi linkurilor folosind object palette,

- Importarea unei topologii.

Construirea reţelei first cu un switch şi  30 workstations

Pentru acest scenario, numit  first  se va folosi, pentru început, metoda Rapid Configuration.

Presupunem că reţeaua Intranet foloseşte 3Com switch, modelat prin obiectul OPNET

3C_SSII_1100_3300_4s_ae52_e48_ge3, care are următoarele caracteristici:

- 3Com SuperStack II 1100

- 3Com SuperStack II 3300

- 4s     = four slots

- ae52 = 52 auto-sensing Ethernet ports

- e48   = 48 Ethernet ports

- ge3   = 3 Gigabit Ethernet ports

Ca noduri periferice se folosesc 30 de statii de lucru (workstation) care sunt modelate cu Sm_Int_wkstn.

Interconectarea nodurilor se face prin linkuri Ethernet 10 BaseT

Se selectează metoda de creare a reţelei şi tipul configuraţiei în stea:

- Toplogy → Rapid Configuration → Star

Pentru crearea reţelei se specifică tipul şi numărul de noduri, tipul de  linkuri ale reţelei şi plasamentul în fereastra de lucru:

- Centre Node Model:   	  3C_SSII_1100_3300_4s_ae52_e48_ge3

- Periphery Node Model:	  Sm_Int_wkstn

- Link Model:			  10BaseT

- Number:			  30 (numărul de noduri periferice)

- Plasement:	Unde se plaseaza modelul  prin precizarea coordonatelor centrului

(X= 25, Y=25) şi a razei (20).

Fig.5. Rapid Configuration

Se va obţine reţeaua Intranet cu 30 de workstation şi un switch care poate deservi actuala configuraţie şi care va permite extensia ulterioară a reţelei.

Fig.6. Reţea obţinută cu Rapid Configuration

Adăugarea unui server.

Pentru adăugarea serverului se foloseşte cea de a doua metodă care utilizează noduri şi linkuri definite în object palette.

Pentru crearea unui server se selectează obiectul Sm_Int_server  din paleta de obiecte, care este  adus (drag)  în workspace.

Linkul dintre server şi switch este construit prin folosirea obiectului 10BaseT link din paleta de obiecte şi conectarea lui între server şi switch

Se adaugă obiectele de configurare Application Definition şi Profile Definition

Pentru simulare este necesar să specificăm traficul aplicaţiei şi profilul aplicaţiilor. In acest scop este necesar să se adauge la modelul reţelei două modele ale obiectelor de configurare definite în paleta de obiecte, numite:

- Sm_Application_Config

- Sm_Profile_Config.

Fig.7. Modelul reţelei first.

In această lucrare se vor folosi configurările implicite.

2.1.2. Colectarea statisticilor

OPNET IT Guru permite colectarea de statistici care pot fi:

- Global statistics

- Object statistics

Tipul informaţiilor colectate în timpul simulării pot fi selectate în funcţie de cerinţe.

Pentru început ne propunem să colectăm informaţii despre:

- Server Load  - sarcina serverului pentru a stabili dacă acesta permite extensia reţelei

- Ethernet Delay – întârzierea totală prin reţea.

Configurarea statisticilor pentru nodul server se realizează astfel:

- Se selectează nodul  server  şi cu butonul din dreapta al mouse-ului se selectează

  - Choose Individual Statistics  → Ethernet → Load(bits/sec)

Configurarea statisticilor globale se realizează astfel: se poziţionează mouse-ul în workspace (dar nu pe un obiect) şi cu butonul din dreapta al mouse-ului se selectează

  - Choose Individual Statistics  → Ethernet → Delay(sec)

Salvarea proiectului

- File  → Save    →  OK   (proiectul are deja un nume)

2.1.3. Simularea

- Se  selectează:

- Simulation  → Configure Discrete Event Simulation

- In boxa de dialog care se deschide se defineşte durata simulării: 1  hour(s)

- Se lansează în execuţie simulatorul      		Run

Pe durata execuţiei simulării sunt furnizate informaţii privind rezultatele simulării (fig.9)

Fig.8  Configurare simulare

Fig. 9. Simulare în curs de efectuare

- Se închide boxa de dialog a simulatorului  atunci când simularea este finalizată:  Close

2.1.4. Vizualizarea rezultatelor.

Rezultatele simulării sunt accesibile dacă selectăm

- Results → View Results

Pentru vizualizarea rezultatelor se selectează

- Global Ststistics → Ethernet → Delay(sec)

- Object Statistics  → Office Network → Node_31 → Ethernet → Load(bits/sec)

Fig.10. Rezultatele simulării pentru reţeaua first

2.2. EXTENSIA MODELULUI RETELEI INTRANET

Scenariul   second

Prin extensia reţelei first  se obţine reţeaua second  prezentată în fig.11.

Fig.11. Modelul reţelei second

Se va păstra reţeaua de bază din scenariul first care să poată fi comparată cu noua reţea din scenariul următor pe care-l numim second.

2.2.1. Crearea reţelei pentru scenariul second

Crearea modelului reţelei din scenariul first  în scenariul second.

Pentru construirea scenariului second vom păstra prin duplicare modelul din scenariul first la care vom adăuga noile componente ale reţelei. Duplicarea reţelei de bază se obţine astfel:

- Scenarios → Duplicate Scenario...  → Enter name:              second

Crearea extensiei reţelei de la următorul etaj folosind metoda Rapid Configuration

Se selectează:

- Topolgy  →  Rapid Configuration → Star  → OK

Boxa de dialog pentru configurarea rapidă trebuie completată cu valorile care definesc extensia reţelei:

- Center Node Model :		3C_SSII_1100_3300_4s_ae52_e48_ge3

- Perifery Node Model:		Sm_Int_wkstn

- Number:				15

- Link model:				10BaseT

- Placement:		X = 75; 	Y = 75; 	Radius = 20

Se realizează interconectarea celor două reţele first şi second printr-un  router de tip Cisco 2514. după cum urmează:

- Se construieşte nodul cu routerul Cisco 2514 folosind paleta  de obiecte  (Object Palette)

- Se construiesc linkurile de tip 10BaseT dintre Cisco router şi cele 2 comutatoare 3Com switches.

Deoarece s-a finalizat construirea modelului reţelei second  se realizează salvarea proiectului:

- File  → Save  → OK

2.2.2. Configurarea statisticilor  rămâne aceiaşi ca în scenariul first.

2.2.3. Simularea

- Se  selectează:

- Simulation  → Configure Discrete Event Simulation

Boxa de dialog se completează la fel ca la punctul 2.1.3.

- Se lansează în execuţie simulatorul: 	Run

- Se închide boxa de dialog a simulatorului  atunci când simularea este finalizată:  Close

2.2.4. Vizualizarea rezultatelor.

Rezultatele simulării reţelelor din cele două scenarii sunt accesibile dacă selectăm:

- Results → Comparing Results

Pentru vizualizarea comparativă a rezultatelor se pot alege:

  - Discrete Event  Graphs:

  - Global Ststistics → Ethernet → Delay(sec)

  - Object Statistics  → Office Network → Node_31 → Ethernet → Load(bits/sec)

Fig.12 Statistici globale : Delay

Fig.13. Statistici pentru obiectul 3Com switch: Load(bits/sec)

- Displayed Panel graphs

Această fereastră permite vizualizarea sarcinii Ethernet (Load) pentru fiecare dintre reţelele modelate în cele două scenarii: first  si  second.

3. Concluzii.

In această lucrarea au fost prezentate:

- construirea unui proiect cu OPNET IT Guru Academic,

- construirea unui scenariu de reţea Intranet,

- configurarea statisticilor care vor fi colectate pe durata simulării,

- execuţia unei simulări a scenariului realizat,

- vizualizarea şi interpretarea rezultatelor.

- construirea unui scenariu nou obţinut prin extensia reţelei realizată într-un scenariu creat anterior.

- compararea şi interpretarea rezultatelor obţinute pentru cele două scenarii create.

Lucrarea a avut ca obiective:

- învăţarea utilizării licenţei OPNET IT Guru Academic,

- punerea în evidenţă a avantajelor oferite de simultorul OPNET pentru:

  - evaluarea performanţelor unei reţele în faza de proiectare a unei reţele sau la extensia unei reţele existente,

  - controlul configurării reţelelor,

  - modelarea şi simularea pentru reţele şi aplicaţii.

4. Temă pentru studenti:

  - Să se definească caracteristicile comutatoarelor

3Com SuperStack II 1100

3Com SuperStack II 3300

Să se definească pentru aceste comutatoare:

- exemple de configurare,

- reguli de configurare

- structura echipamentului

Să se descrie modelul OPNET pentru

3C_SSII_1100_3300_4s_ae52_e48_ge3

- Să se descrie modelul OPNET pentru

CS_2514_1s_e2_sl2

Să se stabilească modul de operare al router-ului CS 2514

Să se precizeze protocoalele implmentate în router-ul CS 2514

  - Să se descrie modelul OPNET pentru Server

4.3. Să se specifice profilul aplicatiilor definite de OPNET  prin  folosirea

Profile Definition object

4.4. Se va folosi Object Palette şi se vor selecta:

- 10 modele de linkuri

- 10 modele de noduri

  - Ce statistici individuale pot fi obtinute pentru Server prin intermediul simulatorului OPNET pentru reţelele LAN modelate în această lucrare?