Laborator OPNET.

Lucrarea 1.  Introducere în OPNET

- Cum se realizează un proiect şi un scenariu

- Folosirea paletei de obiecte pentru a realiza un model de reţea.

- Identificarea caracteristicilor obiectelor : switch, workstation, Server.

- Identificarea aplicaţiilor modelate prin obiectul “Application Configuration”

- Identificarea profilelor modelate prin obiectul “Profile Configuration”

- Identificarea atributelor aplicatiilor asociate obiectelor

  - Wkstn (Workstation)

  - Server

- Alegerea statisticilor

- Execuţia simulării

- Analiza rezultatelor

Lucrarea 2. Configurarea aplicaţiilor

- Realizarea unui nou proiect

- Definirea paletei de obiecte necesară modelării

- Crearea modelului de reţea propusă

- Configurarea aplicaţiilor email, ftp, http

- Configurarea profilelor

- Configurarea terminalelor

- Configurarea serverelor

- Definirea statisticilor

- Execuţia simulării

- Analiza rezultatelor.

Lucrarea 3. INTRANET de mare capacitate.

- Se realizează modelarea unei rţele LAN de mare capacitate a unei banci. Se propun trei variante (trei scenarii) şi se alege soluţia optimă din punctul de vedere al timpului de acces la baza de date a bancii.

Lucrarea 4. Conexiunea la INTERNET.

- Se realizează conectarea unei reţele locale la INTERNET prin link ppp.

- Serverele sunt conectate la INTERNET prin linkuri ppp.

- Se analizează traficul generat de aplicaţii prin linkul ppp

- Se vor realiza trei scenarii pentru linuri ppp de 20 kbits/sec, 56 kbits/sec şi respectiv 512 kbits/sec.

- Se analizează gradul de încărcare al linkurilor ethernet şi ppp

- Se determină protocolul folosit de aplicaţii la nivel de transport (TCP sau UDP?)

Lucrarea 5. VoIP – tratarea aplicaţiei Voice  “Best Effort”

- Se modelază o reţea prin care să se poată realiza o legatura telefonica intre doua PC multimedia şi accesul la servicii de date între un PC şi servere de aplicaţii de date.

Scenariul Voice_512 K  permite simularea numai a traficului de voce între telefon_1 şi telefon_2

- Traficul generat de pachetele de voce este constant şi are valorile

  - 170 kbits/sec în linkul Ethernet

  - 120 kbits/sec în linkul ppp

Concluzii:

- Lărgimea de bandă este suficientă în ambele linkuri (100 Mbps  pentru linkul Ethernet şi 512 kbps pentru linkul ppp)

- End-to-End Delay - foarte mică

- Delay Variation      - foarte mică

Scenariul Voice_128 K  permite simularea numai a traficului de voce între telefon_1 şi telefon_2

- Traficul generat de pachetele de voce este constant şi are valorile

  - 170 kbits/sec în linkul Ethernet

  - 120 kbits/sec în linkul ppp

Concluzii:

- Lărgimea de bandă este suficientă în ambele linkuri (100 Mbps  pentru linkul Ethernet şi 128 kbps pentru linkul ppp care are o utilizare de ~ 93%)

- End-to-End Delay - mică

- Delay Variation     - mică

Scenariul Voice_64 K  permite simularea numai a traficului de voce între telefon_1 şi telefon_2

- Traficul generat de pachetele de voce este constant şi are valorile

  - 170 kbits/sec în linkul Ethernet

  - 120 kbits/sec în linkul ppp

Concluzii:

- Lărgimea de bandă este suficientă în linkul Ethernet (100 Mbps)

- Lărgimea de bandă este insuficientă în linkul ppp (64 kbps), astfel că apare congestia care determină întârzieri foarte mari şi pierderi de pachete

- End-to-End Delay   - foarte mare  (8 sec)

- Delay Variation      - foarte mare

- Calitatea vocii este foarte proastă  (se depăşeşte mult limita maximă impusă

  - Delay ≤ 150 msec)

Scenariul Date+Voice_128 K  permite simularea de trafic de voce între telefon_1 şi telefon_2 şi trafic de date între PC1 şi servere.

Toate serviciile sunt tratate Best Effort

- Traficul generat de pachetele de voce este constant şi are valorile

  - 170 kbits/sec în linkul Ethernet

  - 120 kbits/sec în linkul ppp

- Linkul ppp transportă trafic de voce şi de date, care împreună depăsesc capacitatea linkului ppp de 128 kbps.

Concluzii:

- Lărgimea de bandă este suficientă linkurile Ethetnet (100 Mbps)

- Lărgimea de bandă este insuficientă în linkul  ppp (128 Mbps)

- Voice Application : Packet End-to-End Delay – este  mare deoarece pachetele de voce sunt tratate la fel ca pachetele de date ale celorlalte aplicaţii

- Voice Application : Packet Delay Variation     - mare

- Calitatea comunicaţiei telefonice este foarte slabă (se depăşeşte mult limita maximă impusă

  - Delay ≤ 150 msec

Lucrarea 6 RSVP

- Integrated Services

  - Rezervarea de resurse – RSVP

- Simularea unei reţele care să asigure două comunicaţii telefonice pentru care se selectează Type of Service = Interactive Voice, permiţând reţelei să asigure o tratare prioritară pentru pachetele de voce.

- Legatura telefonică (între Client_RSVP şi Receiver_RSVP) utilizează rezervarea de resurse (RSVP – enabled).

- Legatura telefonică (între Client_no_RSVP şi Receiver_no_RSVP) nu utilizează rezervarea de resurse (RSVP – disabled).

- Se realizează configurările impuse de mecansimul QoS Integrated Services şi de RSVP realizate în obiectele modelului

  - Application Configuration

  - QoS Configuration

  - IP QoS Configuration

  - Ppp_wkstn

  - Router

- Obiective de analizat

  - Schema de codare folosită este G.711 silence

    - nu se generează pachete de voce pe durata pauzelor de vorbire (~60% din timpul convorbirii)

    - traficul generat de pachetele de voce nu mai este constant

    - linkurile ppp sunt încărcate foarte mult

  - In cazul utilizării RSVP (rezervare de resurse) se obţine o reducere a întârzierii în comparaţie cu legătura telefonică fără rezervare de resurse.

Lucrarea 7  Scheme de codare.

- Se realizează modelul unei reţele cu un LAN cu linkuri Ethernet 100 Mbpscare conţine

  - PC cu acces la aplicaţii de date

  - Telefoane IP

- LAN este legat prin ruter la INTERNET prin link ppp

- La INTERNET sunt legate prin linkuri ppp

  - Servere

  - PC multimedia pentru aplicaţie Voice

Obiective

- Se simulează trafic de voce şi date în reţeaua modelată

- Pentru aplica’iile Voice se foloseşte mecanismul QoS Integrated Services (ToS = Interactive Voice) şi rezervarea de resurse (RSVP)

- Se realizează scenarii pentru schemele de codare G.711, G. 711 silence, G.723.1, G.723.1 silence, G.729, G.729 silence, GSM. GSM silence pentru care se analizează

  - Pentru terminalele telefonice (Telefon IP şi PC multimedia)

    - Voice Application

      - Traffic sent (packets/sec)

      - Traffic sent (bytes/sec)

      - Traffic received (packets/sec)

      - Traffic received (bytes/sec)

      - Packet End-to-End Delay (sec)

      - Packet Delay Variation(sec)

    - Pentru linkurile Ethernet si ppp

      - Utilization <-

      - Utilization ->

      - Throughput (bits/sec) <-

      - Throughput (bits/sec) ->

      - Queuing Delay (sec) <-

      - Queuing Delay (sec) ->