Laborator 3  Evaluarea conexiunii Internet pentru o reţea mică de PC

(Small Home PC Network)

Obiective:

Acest laborator urmăreşte însuşirea bazelor de utilizare a OPNET IT Guru şi utilizarea acestuia pentru modelarea, gestiunea şi analiza problemelor care apar în infrastructuri de reţele din lumea reală.

Se investighează performanţa aplicaţiilor şi planificarea capacităţii prin schimbarea vitezei linkului între un LAN şi un ISP. Se realizează un studiu comparativ al soluţiilor propuse.

- Conectarea reţelei LAN la ISP prin link de 20 kbps

1.1. Crearea modelului reţelei

  - Crearea proiectului My_Home_LAN

  - Crearea scenariului  dialup_20K

  - Crearea modelului pentru scenariul  dialup_20K, prezentat în fig.1. Se va folosi metoda de creare de noduri şi linkuri cu ajutorul patelei de obiecte (Object Palette)

Fig.1. Modelul reţelei My_Home_LAN

Structura modelului reţelei

| Tipul modelului | Numele obiectelor |
| --- | --- |
| Profile Definition |  |
| Attribute Definition |  |
| Ethernet wkst | PC1 Web Browser PC2 Researcher, Macintoch Game Player |
| ethernet16_switch | 100BT_Switch |
| ethernet2_slip8_gtwy (gateway Ethernet cu 8 porturi) | LinkSys Cable Modem Router |
| ip32_cloud - model Internet |  |
| ppp_server | Web and Email Server Music Server Game Server |
| 100BaseT - Linkuri interne de 100 Mbps |  |
| ppp_adv - Linkul de interconectare a LAN la Internet |  |
| T3 - Linkurile dintre servere şi Internet sunt de tip T3 ( 45 Mbps) |  |

  - Se configurează linkul dintre LAN şi Internet pentru 20 kbps.

    - Se selectează linkul

    - Se editează atributele acestuia (Edit Attributes)

    - Se modifică valoarea câmpului data rate.  Se selectează Edit  şi se introduce valoarea 20000, urmată de OK.

  - Se configurează aplicaţiile folosite în reţea.

Se configurează 4 aplicaţii şi anume:

- WebBrowsing (Heavy),

- WebBrowsing (Image),

- File Transfer(Light),

- Email(Light).

  - Se configurează profilul aplicaţiilor : Web Browser, Researcher, Game Player. Operation Mode se alege Simultaneous pentru toate profilele.

| Profil | Aplicaţii |
| --- | --- |
| Web_Browser | Web Browsing(Image) |
| Researcher | Web Browsing(Heavy) Email(Light) |
| Player | File Transfer(Light) |

g. Se configurează profilurile suportate de workstation

- PC1 Web Browser are asociat profilul Web Browser

- PC1 Researcher are asociat profilul  Researcher

- Macintosh Game Player  are asociat profilul Game Player

h. Configurarea serviciilor suportate de servere:

| Server | Application Suported Services |
| --- | --- |
| Web and Email Server | Web Browsing(Heavy) Web Browsing(Image) Email(Light) |
| Music Server | - |
| Game Server | File Transfer(Light) |

1.2 Configurarea statisticilor.

- Se selectează colectarea de statistici globale (Global Statistics) pentru  Email, Ethernet, FTP, HTTP, TCP

- Se selectează colectarea de statistici pe obiecte (Object  Statistics) după cum urmează:  Email, Ethernet, FTP, HTTP, TCP

1.3. Simularea reţelei cu link de 20 kbps între LAN şi ISP

- Se lansează în execuţie simulatorul  Configure/Run simulation button

- Se setează durata la 8 hours  ( o zi de lucru)

- Se lansează în execuţie simulatorul  Run

- La terminarea execuţiei simulării se închide fereastra simulatorului Close

1.4. Vizualizarea rezultatelor simulării.

- Conectarea reţelei LAN la ISP prin link de 56 kbps

Se crează un nou scenariu numit Link_56 K. Acesta se obţine prin duplicarea scenariului dialup_20K în care se modifică data rate  care primeşte valoarea 56000.

Se păstrează configurarea statisticilor.

Se execută simularea.

Se analizează rezultatele obţinute prin comanda

Results  → Compare Results

- Conectarea reţelei LAN la ISP prin link de 512 Kbps

Se crează un nou scenariu numit Link_512K. Acesta se obţine prin duplicarea scenariului dialup_20K în care se modifică data rate  care primeşte valoarea 512000.

Se păstrează configurarea statisticilor.

Se execută simularea.

Se analizează rezultatele obţinute prin comanda

Results  → Compare Results