- Lucrarea 4. INTRANET de mare capacitate (Bancă cu clădire cu 10 etaje)

1.  Prezentarea generală a proiectului

Ne propunem analiza a trei variante de realizare a INTRANET-ului cu caracteristicile prezentate în  tabelul 1. La fiecare etaj se află o reţea modelată cu 10BaseT-LAN formată dintr-un număr de workstation modelate cu obiecte de tip ethernet_wkstn şi un switch modelat cu obiectul ethernet16_switch, interconectate prin linkuri de tip 10BaseT

Pentru prima versiune de INTRANET  se va modela  reţeaua preyentata în fig.1. Caracteristicile acestei reţele sunt prezentate în tabelul 1.

Fig.1.  Conectarea LAN-urilor în cascadă cu Servere de reţea la parter

Tabelul 1. Caracteristici ale reţelelor LAN din clădirea Bancii

| Etaj | Număr de workstation | Profile accesibile | Nmăr de clienţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | Email ACE | 2 2 |
| 2 | 175 | Email | 1 |
| 3 | 110 | File Printing Email | 1 1 |
| 4 | 85 | File Printing | 1 |
| 5 | 50 | Email ACE | 2 2 |
| 6 | 170 | - | - |
| 7 | 100 | - | - |
| 8 | 200 | Email | 2 |
| 9 | 125 | File Printing | 1 |
| 10 | 95 | ACE | 2 |

** ACE = Application  Characterization Environment

Tabelul 2. Obiecte OPNET folosite de INTRANET

| Tipul obiectului | Numele serverului | Aplicaţii / Servicii suportate / Profile |
| --- | --- | --- |
| Ethernet_server | Oracle Server | Application : ACE Tier Configuration Oracle Server |
| Subnet realizată cu 6 servere Eth4_slip4_multihomed_server interconectate printr-un Server_Switch (Ethernet16_switch) | Server1 Server2 Server3 Server4 Server5 Server6 | Application : Supported Services : Email File Printing |
| Ethernet16_switch |  | interconectarea serverelor între ele şi conectarea subreţelei la Core_switch |
| Task Definition |  | Oracle_2_Tier_Application |
| Application Definition |  | Email Print 2_Tier_ Oracle_App |
| Profile Application |  | Email File Printing ACE(2_Tier_Oracle_App) |
| 10BaseT (link Ethernet 10 Mbps) |  |  |

Tabelul 3. Particularităţi ale variantelor de proiect

| Varianta | Floor_Switch (Ethernet16_switch) | Core Switch/Oracle Server/Subnet |
| --- | --- | --- |
| Conectarea în cascadă Servere de reţea la parter | 10 Floor_Switches pentru: - interconectarea între etaje - conectarea la LAN etajului | Core Switch/Oracle Server/Subnet la parter |
| Conectarea în cascadă Servere de reţea la etajul 5 | 10 Floor_Switches pentru: - interconectarea între etaje - conectarea la LAN etajului | Core Switch/Oracle Server/Subnet la etajul 5 |
| Collapsed Backbone | - | Core Switch/Oracle Server/Subnet la parter |

2.   Modelul OPNET al reţelei INTRANET prezentată în fig.1.

Se crează un proiect nou numit INTRANET şi scenariul Versiunea1

2.1. Crearea modelului reţelei.

a. Se crează şi se configurează obiectul Task Definition conform tabelului 4.

Tabelul 4. Configurarea taskurilor

| Task Name | Manual Configuration | ACE filename |
| --- | --- | --- |
| 2_Tier_Oracle_Application | Not Applicable | Oracle_2_Tier_Application |

b. Se crează şi se configurează obiectul Application Definition  pentru aplicaţiile prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4. Configurarea aplicaţiilor

| Definition | Attribute definition | Value |
| --- | --- | --- |
| ACE Tier Information | Oracle_client Oracle_server | Auto_Assigned Auto_Assigned |
| Application Definition | File Print | Print B/W images |
|  | Email | Email Low Load |
|  | 2_Tier_Oracle_App | Custom Task name Oracle_2_Tier_Application Task Weight 10 |

c. Se crează şi se configurează obiectul Profile Definition conform tabelului 5.

Tabelul 5. Configurarea profilelor

| Profile | Definition |
| --- | --- |
| Email | Email, uniform(5,10), End of Profile, Unlimited, Simultaneous, uniform(5,10), End of Simulation |
| File Printing | Print, uniform(5,10), End of Profile, Unlimited, Simultaneous, uniform(20,50), End of Simulation |
| ACE(2_Tier_Oracle_App) | Name 2_Tier_Oracle_App Start time offset Constant(1) Duration End of Last Task Repetability Inter-repetition Time exponential(700) Number of repetitions unlimited Repetition Pattern concurrent Operation Mode simultaneous Start Time uniform(1,20) Duration End of Simulation Repetability Inter-repetition Time constant(300) Number of repetitions constant(0) Repetition Pattern serial |

d. Se construieşte modelul reţelei, conform fig. 1 şi tabelelor 1 – 5

2.2. Configurarea statisticilor

| Tip | Componente | Atribute |
| --- | --- | --- |
| Global Statistics | ACE Custom Application DB Entry DB Query | All Application Response Time (sec) All All |
| Node Statistics | ACE | All |
| Link Statisctics | Point-to-point | All |

2.3. Execuţia simulatorului de reţea

2.4. Analiza rezultatelor

Results →  View Results

Se vor analiza următoarele statistici

- Pentru toate sursele de trafic ACE se vor analiza:

-

- Pentru Custom Application

| Tip | Componente | Atribute |
| --- | --- | --- |
| Global Statistics | Custom Application | Response Time (sec) |
| Link Statistics | 70 Users Floor 1 <-> Floor 1 Switch Floor 1 Switch <-> Core Switch Floor 1 Switch <-> Floor 2 Switch Core Switch <-> Orcale Server Oracle Server | All All All All All |
| Node Statistics | Pentru toate sursele de traffic ACE | - Traffic Sent (bytes/sec) - Traffic Received (bytes/sec) - Task Response Time |

3. INTRANET cu LAN-uri conectate în cascadă cu acces la serverele de reţea prin Core Switch plasate la etajul 5.

3.1. Crearea scenariului Versiunea_2.

Fig.2.  Conectarea LAN-urilor în cascadă cu Servere de reţea la etajul 5

In cadrul proiectului INTRANET se crează un nou scenariu care foloseşte ca referinţă reţeaua din scenariul Versiunea_1, folosind comanda:

Scenarios →  Duplicate Scenario..

Noul scenariu va fi numit Versiunea_2.

Se modifică modelul obţinut pentru a fi conform cu fig. 2. In acest sens se vor muta obiectele Oracle_Server, Core_Switch şi Subnet de la parter la etjaul 5.

3.2. Configurarea statisticilor.

Rămâne valabilă configurarea realizată la cap. 2.2.

3.3. Execuţia simulatorului de reţea

3.4. Analiza rezultatelor

Se va face o analiză comparativă a rezultatelor pentru aceleaşi atribute analizate la primul scenariu cu

Results →  Compare Results

4. INTRANET cu LAN-urile de la etajele 1-10  conectate direct prin  CoreSwitch la serverele de reţea prin Core Switch plasat la parter.

4.1. Construirea modelului de reţea.

Fig.3.  Conectarea LAN-urilor prin Core Switch la servere de reţea plasate la parter

In cadrul proiectului INTRANET se crează un nou scenariu care foloseşte ca referinţă reţeaua din scenariul Versiunea_2, folosind comanda:

Scenarios →  Duplicate Scenario..

Noul scenariu va fi numit Versiunea_3.

Se modifică modelul obţinut pentru a fi conform cu fig. 3. In acest sens se vor elimina obiectele floor_switch de la etajele 1-10 şi  se vor conecta LAN de la toate etajele la Core Switch.

Obiectele Oracle_Server, Core_Switch şi Subnet sunt plasate la parter.

4.2. Configurarea statisticilor.

Rămâne valabilă configurarea realizată la cap. 2.

4.3. Execuţia simulatorului de reţea

4.3.4. Analiza rezultatelor

Se va face o analiză comparativă a rezultatelor pentru aceleaşi atribute analizate la primul scenariu cu

Results →  Compare Results

4.3.5. Alegerea soluţiei optime  a reţelei din punctul de vedere al timpului de răspuns la aplicaţii de baze de date